| Propriétaire : Philippe Cordier | Programme d’entretien VAN’S RV9A | Page | 1/11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Edition | 1 |
|  |  | Amendement | 0 |
|  |  | Date | 22/04/2014 |

PROGRAMME D'ENTRETIEN

Constructeur : Philippe Cordier

Type : VAN’S RV9A

Propriétaire du programme :

Philippe Cordier

Adresse

tel

| IMMATRICULATION | N° DE SERIE | MOTEUR | HELICE |
| --- | --- | --- | --- |
| F-PHRV | 91821 | Lycoming XO320 | Sensenich |

Acceptation OSAC

Référence :

Date :

Nom :

Signature :

| Propriétaire : Philippe Cordier | Programme d’entretien VAN’S RV9A | Page | 2/11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Edition | 1 |
|  |  | Amendement | 0 |
|  |  | Date | 22/04/2014 |

SECTION 1

PERIODICITE DES OPERATIONS D'ENTRETIEN ET PESEES

  - Périodicité des visites

| Désignation | Périodicité | Tolérance |
| --- | --- | --- |
| Visite 50 heures | 50 heures | 5 heures |
| Visite 100 heures/annuelle | 100 heures/12 mois* | 10 heures/1 mois |

* à la première des deux échéances.

Les tolérances ne sont pas cumulables.

  - Entretien des composants et équipements

| Composant/ équipement | Limite | Opération d'entretien | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| Moteur (type) |  |  |  |
| Hélice (type) |  |  |  |
| Magnétos (type) |  |  |  |
| Tuyauteries carburant et huile | 10 ans | Rebut |  |
| VHF (modèle) Homologuée avant 01/01/80 | 6 ans | Passage au banc | Fascicule P-41-15 Ed. 2, rév.1 |
| Test chaîne ATC (modèle du transpondeur)) | 2 ans | Test chaîne ATC | Fascicule P-41-15 Ed. 2, rév.1 |

Nota : si l'avion est utilisé en VFR de nuit le moteur devra être entretenu conformément à la documentation du constructeur.

  - PESEE

Une pesée avec calcul du centrage doit être effectuée :

- à des intervalles ne dépassant pas 5 ans (voir fascicule OSAC P-61-10).

- à chaque modification, réparation importante ou transformation notable de l’équipement intérieur.

- à chaque peinture complète de l’appareil

Une fiche de pesée avec inventaire de l'équipement sera établie

| Propriétaire : Philippe Cordier | Programme d’entretien VAN’S RV9A | Page | 3/11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Edition | 1 |
|  |  | Amendement | 0 |
|  |  | Date | 22/04/2014 |

SECTION 2

OPERATIONS D'ENTRETIEN PARTICULIERES

Le maintien en service de l'appareil est subordonné à l'exécution d'une inspection spéciale, conduite conformément aux programmes de cette section (1). Elle est à mettre en œuvre immédiatement après chacun des cas suivants :

1. Inspection après atterrissage dur ou en surcharge

2. Vol dans des conditions de turbulences excessives

3. Dépassement des limitations aéronef

4. Inspection après vol dans la grêle

5. Coup de foudre

6. Choc sur hélice

(1) Nota : En l’absence de programme spécifique, l’aéronef ayant subi un des événements cités ci-dessus sera inapte au vol et une procédure d’inspection pour la remise en service de l’aéronef devra être déposée et approuvée et effectuée avant tout vol.

| Propriétaire : Philippe Cordier | Programme d’entretien VAN’S RV9A | Page | 4/11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Edition | 1 |
|  |  | Amendement | 0 |
|  |  | Date | 22/04/2014 |

SECTION 3

OPERATIONS D'ENTRETIEN

| OPERATIONS | 50H | 100H | REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- |
| Point fixe d’entrée de visite | X | X |  |
| Nettoyage complet de l’avion, extérieur et intérieur | X | X |  |
| Dépose de toutes les portes de visite, avion mis à l’horizontale | X | X |  |
| Vérification des consignes applicables à l’appareil | X | X |  |
| Mise à jour des modifications éventuelles | X | X |  |

| Propriétaire : Philippe Cordier | Programme d’entretien VAN’S RV9A | Page | 5/11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Edition | 1 |
|  |  | Amendement | 0 |
|  |  | Date | 22/04/2014 |

| OPERATIONS | 50H | 100H | REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- |
| MOTEUR Voir manuel d’entretien Lycoming et effectuer l’entretien prévu |  |  |  |
| Décapotage | X | X |  |
| Nettoyage général | X | X |  |
| Vidange d’huile à chaud | X | X |  |
| Changement du filtre à huile | X | X |  |
| Relevé du taux de fuite des cylindres à chaud : 1/ 2/ 3/ 4/ |  | X |  |
| Rampe d’allumage. Vérification des bougies. Nettoyage, état et écartement des électrodes, état des embouts | X | X |  |
| Magnétos : état des connections | X | X |  |
| Echangeur chauffage cabine : contrôle état, criques, déformation, état du boa | X | X |  |
| Filtre à air : état, dépoussiérage | X | X |  |
| Commandes moteur : fixation, état, débattement, lubrification | X | X |  |
| Silent blocs : état, serrage | X | X |  |
| Pipes d’échappement et brides : serrage, criques, état des joints, absence de traces de brûlure | X | X |  |
| Tuyauteries souples : état, fixation, fuites, absence de frottements | X | X |  |
| Batterie : état, fixation, état des connections | X | X |  |
| Alternateur : vérification des connections | X | X |  |
| Propriétaire : Philippe Cordier | Programme d’entretien VAN’S RV9A | Page | 6/11 |
|  |  | Edition | 1 |
|  |  | Amendement | 0 |
|  |  | Date | 22/04/2014 |

| OPERATIONS | 50H | 100H | REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- |
| HELICE |  |  |  |
| Pales : état, déformation, coups, entailles, absence de fuites | X | X |  |
| Fixation : état du freinage | X | X |  |

| OPERATIONS | 50H | 100H | REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- |
| CIRCUIT CARBURANT |  |  |  |
| Décanteur et filtre : état, étanchéité, fixation | X | X |  |
| Tuyauteries souples : état, étanchéité, fixation | X | X |  |
| Réservoirs : état, étanchéité, fixation |  | X |  |
| Robinet carburant : état, étanchéité, fixation |  | X |  |

| Propriétaire : Philippe Cordier | Programme d’entretien VAN’S RV9A | Page | 7/11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Edition | 1 |
|  |  | Amendement | 0 |
|  |  | Date | 22/04/2014 |

| OPERATIONS | 50H | 100H | REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- |
| CABINE ET COMMANDES DE VOL |  |  |  |
| Débattement commandes : libre et complet | X | X |  |
| Manches : état, fixation | X | X |  |
| Palonniers et pédales : état, fixation | X | X |  |
| Compensateur de profondeur : état, essai fonctionnel | X | X |  |
| Câbles de commande : traces d’usure, interférences, fixation, freinage | X | X |  |
| Commandes de frein : état, fonctionnement | X | X |  |
| Instruments de bord : état, fixation | X | X |  |
| Ceintures : état, fixation, propreté | X | X |  |
| Nettoyage de la cabine, absence de corps étranger | X | X |  |
| Verrière : état, propreté, vérification du système de fermeture, des galets, du système d’ouverture | X | X |  |

| Propriétaire : Philippe Cordier | Programme d’entretien VAN’S RV9A | Page | 8/11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Edition | 1 |
|  |  | Amendement | 0 |
|  |  | Date | 22/04/2014 |

| OPERATIONS | 50H | 100H | REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- |
| FUSELAGE |  |  |  |
| Structure : état, recherche de rivets desserrés |  | X |  |
| Revêtement : état |  | X |  |
| Câbles de commandes : fixation, freinage | X | X |  |
| Etambot : inspection visuelle, absence de corps étranger | X | X |  |

| OPERATIONS | 50H | 100H | REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- |
| PLAN FIXE HORIZONTAL |  |  |  |
| Fixation : vérification du serrage, freinage | X | X |  |
| Structure : état, recherche de rivets desserrés |  | X |  |
| Revêtement : état |  | X |  |
| Articulations : nettoyage, contrôle des jeux, fixation, freinage, graissage | X | X |  |
| Etat de la commande rigide : état des attaches, nettoyage et graissage des attaches, état des rotules | X | X |  |
| Compensateur : état, fixation, état des attaches, nettoyage et graissage des attaches | X | X |  |

| Propriétaire : Philippe Cordier | Programme d’entretien VAN’S RV9A | Page | 9/11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Edition | 1 |
|  |  | Amendement | 0 |
|  |  | Date | 22/04/2014 |

| OPERATIONS | 50H | 100H | REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- |
| TRAINS PRINCIPAUX |  |  |  |
| Nettoyage général du train |  | X |  |
| Jambes de train : fixation, serrage, état des lames, jeux , criques, corrosion |  | X |  |
| Roues : état, fixation, freinage | X | X |  |
| Roues : état du roulement ( avion sur vérin) |  | X |  |
| Pneus : usure, absence de coupure, vieillissement, pression de gonflage | X | X |  |
| Freins : état des tuyauteries, absence de fuite, état des garnitures, des disques |  | X |  |

| OPERATIONS | 50H | 100H | REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- |
| TRAIN AVANT |  |  |  |
| Roue : état, fixation, freinage | X | X |  |
| Pivot : jeu, fixation, serrage, freinage, graissage |  | X |  |

| Propriétaire : Philippe Cordier | Programme d’entretien VAN’S RV9A | Page | 10/11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Edition | 1 |
|  |  | Amendement | 0 |
|  |  | Date | 22/04/2014 |

| OPERATIONS | 50H | 100H | REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- |
| RECAPOTAGE |  |  |  |
| Remontage des capots, absence de criques, état des attaches | X | X |  |
| Remontage des portes de visite | X | X |  |
| Approvisionnements huile et essence | X | X |  |
| MENTION A INSERER DANS LE LIVRET D'AERONEF : Visite type….à …Heures totales, selon Compte- rendu de visite joint (50 et 100H) Approbation pour remise en service Le (date) , à ( lieu) Nom et Signature | X | X |  |
| MENTION A INSERER DANS LE LIVRET MOTEUR : Visite type….à …Heures totales, …Heures RG, selon Compte- rendu de visite joint (50 et 100H) Plein d’huile : (Type huile) Approbation pour remise en service Le (date) , à ( lieu) Nom et Signature | X | X |  |
| MENTION A INSERER DANS LE CARNET DE ROUTE : Visite type….à …Heures selon Programme déposé. Approbation pour remise en service Le (date) , à ( lieu) Nom et Signature | X | X |  |
| Mentionner les réparations, modifications, actions correctives et CN appliquées dans le Compte-rendu de visite | X | X |  |

| Propriétaire : Philippe Cordier | Programme d’entretien VAN’S RV9A | Page | 11/11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Edition | 1 |
|  |  | Amendement | 0 |
|  |  | Date | 22/04/2014 |

VOL DE CONTRÔLE